Greinargerð

Gildandi deiliskipulag var samþykkt í borgarráði 23.nóv. 2006.  Breyting á deiliskipulagi svæðisins felst í því að lóðir sem merktar eru 9.1d og 9.1e er skipt upp í átta minni lóðir og lóð merkt 9.1a er skipt upp í þrjár minni lóðir.  Aðkoma að lóðunum er út frá Lambhagavegi sem tengist núverandi hringtorgi á Vesturlandsvegi.  Gert er ráð fyrir að hringtorgið leggist af með tilkomu mislægra gatnamóta Hallsvegar/ (Úlfarsfellsvegar) og Vesturlandsvegar og breytist þá aðkoma að lóðunum en verður þó áfram út frá Lambhagavegi.

Í Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024 m.s.br. er svæðið skilgreint sem miðsvæði (M9.1).   Á þessu svæði er gert ráð fyrir notkun sem þrífst vegna nálægðar við gatnamót Vesturlandsvegar og Hallsvegar og þarf að vera miðsvæðis á norðurhluta höfuðborgarsvæðisins í umferðalegu tilliti. Má þar t.d. nefna umferðarmiðstöð fyrir norðurhluta höfuðborgarsvæðisins sem þjónar strætisvögnum, rútum og leigubílum, svo og lögreglu og slökkvilið,  gámastöð, sendibílastöð og bensínstöð.  Ekki er heimilt að reka matvöruverslanir á svæðinu.

Unnin hefur verið þróunaráætlun um uppbyggingu bæjarkjarna á mörkum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar, des. 2003   Í stefnumörkun um skipulag svæðisins segir m.a.: "Lagt er til að á 1,5 ha lands suðvestan við mislæg gatnamót Vesturlandsvegar og Hallsvegar verði gert ráð fyrir starfsemi sem hefur hag af nálægð við mislæg gatnamót. Má þar nefna lóðir fyrir þjónustu við bíleigendur og akandi vegfarendur, umferðarmiðstöð, slökkvistöð, lögreglustöð, þjónustumiðstöð gatnamálastjóra, móttökustöð fyrir sorp o.þ.h. Þar sem þessi reitur er takmarkaður að stærð getur hluti af þessari starfsemi einnig hentað á þeim reitum sem liggja ofan Vesturlandsvegar í Höllum og Hamrahlíðarlöndum, og eru samtals 12,5 ha að stærð. Auk áður nefndrar starfsemi verði reiturinn nýttur annars vegar fyrir fyrirtæki sem hafa hag af því að vera sýnileg frá Vesturlandsvegi og hins vegar fyrirtæki sem geta nýtt sér hallandi land og verið ofar í landinu".

Hitaveitulögn og vatnslögn liggja í gegnum hluta fyrirhugaðra atvinnulóða en gert er ráð fyrir því að lagnirnar verði færðar út fyrir lóðirnar og settar í jörð meðfram Vesturlandsvegi.

SKILMÁLAR

Á svæði 9.1d er gert ráð fyrir átta misstórum lóðum þar sem áður var gert ráð fyri tveimur lóðum.  Lóðirnar eru merktar í deiliskipulaginu frá 9.1d.1 - 9.1d.8.  Á svæði merkt 9.1a er gert ráð fyrir þremur misstórum lóðum.  Lóðirnar eru merktar í deiliskipulaginu frá 9.1a.1 - 9.1a.3.  Starfsemi á lóðunum skal vera í samræmi við áðurnefnda skilgreiningu í aðalskipulagi og í þróunaráætlun Mosfellsbæjar og Reykjavíkur.  Ekki skal vera matvöruverslun á svæðinu og skal lágmarksstærð einstakra verslana vera minnst 1000 fm. af gólfflatarmáli verslunarhúsnæðis.

Lega gatna, stíga og gróðurbeða er leiðbeinandi á deiliskipulagsuppdrættinum.  Stærð lóða og byggingareita er einnig leiðbeinandi og ákvarðast endanleg stærð við útgáfu mæliblaðs.  Hæðarkótar á lóðum og götum eru leiðbeinandi.  Heimilað frávik frá uppgefnum gólfkótum er +/-50 cm.

Lögð er áhersla á að allar byggingar og umhverfi þeirra falli vel að landi.  Þannig er gert ráð fyrir að byggingar trappist í landi þannig að hámark tvær hæðir eru heimilaðar austan til á lóðum en þrjár hæðir heimilaðar vestan til á lóðunum (sjá skýringarmynd).  Hámarkshæð bygginga frá neðsta gólfkóta er 12 m (sjá skýringarmynd).  Byggingar skulu nema við bundna byggingalínu.  Heimilt er að byggja geymslurými í kjallara undir byggingum. Leitast skal við að brjóta upp form bygginga og efnis- og litaval skal vera í jarðtónum.   Gerð er krafa um flöt eða einhalla þök og skal halli vera á bilinu 0° - 20° .   Skipulagsráð Reykjavíkur skal samþykkja endanlegt útlit bygginga.

Fjöldi bílastæða á hverri lóð skal að lágmarki vera eitt bílastæði á hverja 35 fm. verslunarrýmis og eitt bílastæði á hverja 50 fm. lager- og geymsluhúsnæðis.  Hámarksfjöldi bílastæða á yfirborði lóðar er sýndur á teikningu og í töflu og er að hámarki um 35% að heildarflatarmáli lóðar.  Kröfu um fleiri bílastæði skal fullnægja innan bygginga eða í bílastæðakjallara.    Nýtingarhlutfall vegna bílastæðakjallara eða geymslurýma neðanjarðar skal þó aldrei vera meira en N: 0.2.  Hámarkshæð húsa skal vera óbreytt þ.e. 12 m frá gólfkóta 1. hæðar. Um fjölda stæða fyrir fatlaða fer skv. kröfu byggingareglugerðar.  Gera skal ráð fyrir að lágmarki einu reiðhjólastæði á hverja 300 fm. verslunarhúsnæðis.

Vanda skal sérstaklega til alls frágangs á lóðum  s.s. með gróðursetningu og hellulögn.  Gerð er krafa um vandaðan frágang bílastæða og leitast skal við að brjóta upp ásýnd þeirra með gróðri og skal hlutfall gróðurþekju á bílastæðum vera að minnsta kosti 5% af heildarflatarmáli þeirra.  Hlutfall gróðurþekju annars staðar á lóð skal að minnsta kosti vera 10% og er þannig samtals gerð krafa um að 15% af heildarflatarmáli lóða sé gróðurþekja. Með aðalteikningum af byggingum skal fylgja séruppdráttur sem gerir grein fyrir skipulagi lóðar þ.m.t. hæðarsetningu á lóð, frágangi bílastæða, gróðursetningu og plöntuvali og annan almennan frágang á lóðinni í samræmi við þessa skilmála.